Załącznik nr 1

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU

Samochód musi być fabrycznie nowy, nie poddawany żadnym naprawom, pochodzić z produkcji w 2017 r. oraz winien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Winien również posiadać komplet dokumentów wymaganych do rejestracji.

•	Rok produkcji-  2017

•	Przebieg- do 50 km

•	Rodzaj paliwa-  Benzyna

•	Pojemność skokowa-  980-1250 cm3

•	Moc- od 65KM do 95KM

•	Skrzynia biegów- manualna

•	Liczba miejsc- min. 5

•	Liczba drzwi-  min. 5

•          Kolor- biały

•	Gwarancja fabryczna- min.4  lata  lub 100 tys. kilometrów

•	Gwarancja na perforację nadwozia- min. 10 lat

•	Gwarancja na lakier- min. 3 lata

•	Pakiet bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych – min. 3 obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne zgodne z planem serwisowym).

OPIS POJAZDU

Samochód osobowy, fabrycznie nowy, wyposażony w:

- ESP

- czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

- kurtyny powietrzne

- wspomaganie kierownicy

- regulację wysokości kierownicy

- fotel kierowcy z możliwością regulacji wysokości

- alarm antywłamaniowy lub immobiliser

- światła do jazdy dziennej

- światła przednie przeciwmgłowe

- elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne

- czujnik ciśnienia w oponach

- 5 regulowanych zagłówków

- gniazdo 12V z przodu

- przygotowanie ISOFIX

- lusterka i klamki w kolorze nadwozia

-  zderzaki w kolorze nadwozia

- zdalnie sterowany centralny zamek

- elektrycznie opuszczane szyby przednie

-  opuszczane szyby tylne

- schowek z przodu od strony pasażera

- schowki lub kieszenie w drzwiach przednich

- półka nad częścią bagażową

- oświetlenie części bagażowej

- składane i dzielone oparcie tylnej kanapy

- wnętrze w stylistyce ciemnej (grafitowe, czarne, brązowe itp.)

- komplet dywaników gumowych

- klimatyzację

- regulację świateł przednich

- wycieraczkę szyby tylnej

- klucz do kół

- lewarek/podnośnik

- trójkąt ostrzegawczy

- gaśnicę

- apteczkę

- radio mp3 z głośnikami + zestaw głośnomówiący

- pomarańczowy sygnalizator świetlny na dachu pojazdu- tzw. belka sygnalizacyjna

- komplet kół lato na felgach ze stopów lekkich z oponami 14” lub 15”  (4szt)

- komplet kół zima na felgach stalowych z oponami 14” lub 15” z fabrycznym lub pełnowymiarowym kołem zapasowym (4+1)

- kołpaki (osłony) do felg stalowych (4szt)

Autoryzowany serwis stacjonarny maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego

- UWAGA: Do oferty należy załączyć załącznik z opisem oferowanego pojazdu potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.